## Slide 1
THU SIGS AIID × 群核科技 · 企业合作课题
从真实空间到训练数据
空间数据与具身智能训练管线
选题：群核科技 方向二「空间数据与具身智能训练」
周期：6 周
14 → ≥3
素材场景到交付场景
1 条
可复现数据管线
2 个
留出评测场景
第7组：赵胤泽 赵小刚 · 2026 年 10 月
Notes: 开场（30秒）：各位老师好。我们组选题是群核科技方向二——空间数据与具身智能训练。一句话概括：把真实空间变成机器人可用的训练数据。今天汇报四件事：课题背景与核心问题、实现路径、我们用到群核的哪些产品和技术、以及需要企业支持讨论的地方。周期六周，请各位老师指正。

## Slide 2
课题介绍 ①：背景与痛点
为什么机器人需要「真实空间」的训练数据
1
训练数据与真实世界脱节
双足机器人训练普遍使用程序化生成的抽象地形，与真实室内空间的几何分布存在系统性偏差
2
泛化失效
训练场上走得稳的机器人，进入没见过的教室、走廊、展厅容易失效——数据分布覆盖不足是核心原因之一
3
空间重建数据没有流到训练侧
群核已具备「真实空间 → 3D 重建」的完整能力（5 亿+三维场景资产），但「重建结果 → 机器人训练数据」这一段还缺少标准化的开源流程
核心痛点：真实空间数据 → 具身训练数据，缺少一条可复现、可验证的开源管线
Notes: 约1分钟：背景三个层次。第一，现在双足机器人训练普遍用程序化地形，和真实室内空间的几何分布有系统性偏差。第二，后果是泛化失效——训练场走得好好的，换个没见过的教室就可能摔。第三点也是课题的立足点：群核已经有完整的真实空间到三维重建能力，五亿多个场景资产，但从重建结果到机器人训练数据这一段，还缺少标准化的开源流程。我们把它总结成核心痛点：缺一条可复现、可验证的管线。这正是FirePlace和智元这些案例之外、高校尺度可以补上的一环。

## Slide 3
课题介绍 ②：核心问题与实现路径
三个核心问题 + 三段式路径（前两段自研）
核心解决的三个问题
Q-A 怎么转：3DGS 场景 → 物理碰撞体
3D 高斯泼溅不能直接做碰撞体；对比三条转换路径（SpatialLM 结构化 / Poisson 网格 / 高度场）的性价比后定案
Q-B 转多准：误差是伤害还是增强
重建的噪声、缺洞、尺度偏差对下游训练影响几何？通过误差注入实验给出「可容忍误差带」
Q-C 值不值：数据价值如何度量
重建场景训练 vs 程序化地形训练，在留出未见场景上对比跌倒率——用泛化表现度量数据价值
实现路径（六周）
① 输入与还原
素材包 14 个 3D 空间（PLY/SPZ） + 自采视频 → SpatialLM 结构化
② 转换与生成（自研核心）
场景转换器 → USD 碰撞体 + 高度场 SimReady 数据包（场景+DR+初始分布）
③ 训练验证
开源双足本体 + 训练框架 重建 vs 程序化基线对照；留出集泛化
前两段自研（本课题工作量），第三段全部使用开源组件
Notes: 约1分钟：核心问题三个，按管线顺序排列。Q-A怎么转——3DGS场景不能直接做物理碰撞体，要在结构化、网格重建、高度场三条路径里选性价比最高的；Q-B转多准——重建误差对训练是伤害还是天然增强，用误差注入实验给出可容忍误差带；Q-C值不值——这是评测的落点，重建场景训练的策略和程序化地形训练的策略，在留出场景上比跌倒率，泛化差距就是数据价值。右边实现路径三段：输入与还原、转换与生成（自研核心）、训练验证；前两段是我们的工作量，第三段全用开源。

## Slide 4
使用的群核产品与技术
四个抓手，覆盖输入、结构化、平台能力与社区案例
Aholo Reality 素材库
studio.aholo3d.cn/library
14 个 3D 空间的 PLY / SPZ 原始数据——管线的核心输入；教室 / 教堂 / 村落等多类型室内外场景
SpatialLM（开源）
github.com/manycore-research
空间结构化主线：点云 → 墙体/地面/家具的语义包围盒与布局；配套 SpatialLM-Dataset 公开数据集用于复现对照
Aholo 开放平台
labs.aholo3d.cn
空间重建 / 生成 / 编辑 / 理解四项能力的 API 与 SDK——备选转换路径（视频/照片直接重建）的入口
社区案例（课题文档指定）
FirePlace（CVPR）· 智元机器人等
FirePlace 论文致谢使用 SpatialVerse 场景资产；智元/银河通用/穹彻等用 SpatialVerse 数据训练——验证「空间数据→具身训练」路线成立
并行：报名 10 月群核空间智能 workshop / 黑客松——教程与管线直接衔接，争取企业技术支持通道
Notes: 约1分钟：明确汇报我们用到群核的哪些产品技术，四个抓手。第一，Aholo Reality素材库——14个场景的PLY和SPZ原始数据，是管线的核心输入，这个已经下载验证过。第二，SpatialLM开源模型——结构化主线，点云转语义包围盒和布局，配套数据集做复现对照。第三，Aholo开放平台——四项空间能力的API和SDK，是备选转换路径的入口。第四，社区案例——FirePlace论文致谢里写明用了SpatialVerse场景资产，智元等机器人公司也用这批数据训练，这证明路线成立。同时我们会报名10月的workshop和黑客松，教程内容和管线直接衔接。

## Slide 5
需要支持 / 讨论的地方
三类：权限与算力 · 数据与技术 · 口径确认
权限与算力
算力积分申请入口与额度
权益条款载明企业提供平台算力积分——申请通道、额度、适用范围（SpatialLM 推理 / RL 训练是否都覆盖）
平台 API 权限
Aholo 开放平台四项能力的调用配额与鉴权方式；学生账号的科研使用边界
数据与技术
素材数据规格说明
PLY 点云的坐标系/单位约定（实测教室场景为厘米、Z 轴向上）；SPZ 格式是否有解析文档或 SDK——我们已逆向 PLY 头部，SPZ 暂以点云为主
SpatialLM 复现答疑
issue 区已有复现类讨论（ScanNet 指标、零样本检测、坐标框）；希望确认 issue 之外的求助渠道与响应方式
场景选择建议
14 个素材中哪些更适合作为下游训练输入（几何完整度/尺度）；以及自采重建的目标空间有什么要求
口径确认
验收口径与版权
评测报告「第三方可验证」的具体要求；按「无需买断」立项、成果开源发布
Notes: 约1.5分钟（重点页）：需要群核支持讨论的地方分三类。第一类要优先确认：算力积分的申请入口和额度——权益条款里写了企业提供，但通道和范围需要明确，比如SpatialLM推理和RL训练是不是都覆盖；还有平台API的调用配额。第二类影响方案细节：素材数据规格——我们已经实测发现PLY点云是厘米单位Z轴向上，希望有官方口径确认；SPZ格式有没有解析文档；SpatialLM复现遇到问题时issue区之外有没有直接求助渠道；以及14个素材里哪些更适合做训练输入。第三类是立项口径：评测报告第三方可验证的具体要求，和版权按无需买断开源发布有没有冲突。这些希望今天或本周内确认。

## Slide 6
六周计划与交付物
周级里程碑，每周有判定标准
W1
SpatialLM 复现：结构化素材点云
≥3 个场景完成结构化，与官方口径对照表成型
W2
场景转换器 v1 → Isaac Lab 场景
≥2个场景可加载并用于训练循环
W3
SimReady 格式定型 + 平地基线；中期检查
数据包要素齐备；基线达开源框架口径
W4
核心对照：重建场景 vs 程序化地形训练
训练收益与转换路径对比有初步数据
W5
留出集泛化 + 误差注入实验
跌倒率对比与误差带结论成型
W6
评测报告、仓库整理、期末提交
可复现文档、代码仓库、演示视频齐备
核心交付：场景转换管线· SimReady 数据集（≥3 场景）· 可被第三方验证的评测报告
风险预案：素材/算力/真机每项假设都有降级路径，主线不受单点失败影响
Notes: 约45秒：六周计划快速过——W1结构化复现、W2转换器、W3格式定型加基线、W4核心对照实验、W5泛化与误差实验、W6交付。每周判定标准都已量化。核心交付三项：转换管线、至少五个场景的SimReady数据集、口径可被第三方验证的评测报告。所有风险假设都配了降级路径，单点失败不影响主线。

## Slide 7
当前进展：已提前完成的验证
立项阶段即完成输入侧与验证侧的打通
已完成
素材数据实测
下载并解析教室场景点云（197 万点）：确认单位为厘米、Z 轴向上、球谐 DC 颜色可还原；已写入解析器
已完成
点云 → 仿真场景初步打通
去噪、密度均匀化、家具聚类、高度场提取 → MuJoCo 可行走教室场景（真实房间尺寸 9.4×8.8 m）；并量化确认该点云中课桌几何不可直接提取
已完成
下游验证器就绪
Mini Pi+ 开源策略已在 MuJoCo 复现（0.51 m/s，与官方口径一致），抗扰边界 80–120 N——管线第③段随时可接入新场景
进行中
发现的一个数据事实（供讨论）
素材点云呈扫描原点主导分布：97% 点集中于扫描者 0.6 m 内，桌面高度带无课桌结构——印证了「结构化转换路径」的必要性
Notes: 约1分钟：虽然方案是今天定稿，但输入侧和验证侧已经提前打通了。第一，素材下载解析完成，确认了坐标约定。第二，点云到仿真场景的初步管线已经跑通——一个真实尺寸的可行走教室场景。第三，下游验证器就绪：官方策略在MuJoCo复现到0.51米每秒，抗扰边界也测出来了，第③段随时能接新场景。第四条特别值得讨论：我们实测发现素材点云是扫描原点主导的分布，97%的点挤在扫描者脚下0.6米内，桌面高度带根本没有课桌结构——这直接印证了方案里选择「结构化转换路径」而不是直接用点云的必要性，也解释了为什么Q-A这个选型问题是核心。

## Slide 8
从真实空间到训练数据
用群核的空间能力，补上具身智能数据链路的缺失一环
3
个核心问题
4
个群核技术抓手
≥3
个交付场景
6
周完成交付
谢谢，欢迎讨论与指正
Notes: 收尾（15秒）：一句话总结——用群核的空间能力，补上具身智能数据链路缺失的一环。三个核心问题、四个群核技术抓手、至少五个交付场景、六周完成。特别欢迎就第五页的支持清单和我们讨论。谢谢。